南京企业技术合作项目需求汇编

南京留学人员服务中心

目    录

一、生物医药

1-1  病毒载体介导的基因治疗癌症药物的开发…………………………………………………（1）

1-2  以环流反应器生产生物柴油的方法…………………………………………………………（1）

1-3  缩列软胶囊新药开发…………………………………………………………………………（1）

1-4  慢病毒载体纯化技术优化……………………………………………………………………（2）

二、电子信息

2-1  声码器芯片系列化……………………………………………………………………………（2）

2-2  切向结构稀土永磁同步伺服电机研发………………………………………………………（3）

2-3  手机二维码的技术……………………………………………………………………………（3）

2-4  射频识别信标仪器……………………………………………………………………………（4）

2-5  图象特征识别软件……………………………………………………………………………（4）

2-6  嵌入式指纹识别算法及其应用产品开发……………………………………………………（5）

2-7  FWD产业化……………………………………………………………………………………（5）

2-8  短距无线传输系统……………………………………………………………………………（6）

2-9  光纤陀螺………………………………………………………………………………………（6）

2-10平板折叠式卫星通信天线……………………………………………………………………（7）

2-11 全自动寻星控制技术…………………………………………………………………………（7）

2-12 列车控制与管理系统…………………………………………………………………………（7）

2-13 轨道车辆牵引变流器和牵引电机……………………………………………………………（8）

三、装备制造

3-1 钢板板形自动控制软件技术……………………………………………………………………（9）

3-2电磁兼容（EMC）应用研究………………………………………………………………………（9）

3-3 兆瓦级风力发电机叶片一次成型技术及产业化……………………………………………（10）

3-4  IC引线框架及模具制造……………………………………………………………………（10）

3-5  蒸发冷却技术、变频自控技术………………………………………………………………（11）

3-6  2.0MW双馈风电机组控制系统及变流器研制和开发………………………………………（11）

3-7  太阳能并网逆变电源控制系统………………………………………………………………（11）

3-8  路面养护机械技术……………………………………………………………………………（12）

3-9  污水处理装置在无动力装置优势的选用开发………………………………………………（12）

3-10 新产品开发……………………………………………………………………………………（12）

3-11 ICP直读光谱仪（火花直读光谱仪）…………………………………………………………（13）

3-12 镍、锆等有色金属多相焊接以及综合制造工艺技术………………………………………（13）

3-13 车用无级变速器（CVT）电液控制系统关键技术……………………………………………（14）

3-14 硝酸铵中和反应器改造………………………………………………………………………（14）

3-15 通过水、土、气及环境的综合管理及调控技术，使生产基地达到生产有机米的标准……（15）

四、能源环保

4-1  高含盐含磷废水处理工艺……………………………………………………………………（15）

4-2  高效深水曝气搅拌系统………………………………………………………………………（15）

4-3  无机非金属技术合作…………………………………………………………………………（16）

4-4  磷石膏综合利用………………………………………………………………………………（16）

4-5  甲醇洗单元工艺流程优化和操作优化………………………………………………………（17）

五、新材料

5-1  活塞环产品设计、表面处理及新型材料等技术……………………………………………（17）

5-2  高性能镁合金研究与产业化…………………………………………………………………（18）

5-3  药用、食用苯甲酸钠和工业苯甲酸关键工艺技术…………………………………………（18）

5-4  大型低压甲醇合成反应器的开发与应用……………………………………………………（19）

5-5  塑料门窗型稀土多功能稳定剂………………………………………………………………（19）

5-6  聚丙烯产业链延伸……………………………………………………………………………（20）

5-7  高精度NTC热敏电阻器（NTC半导体陶瓷芯片）专用无铅银浆……………………………（20）

5-8  丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸技术攻关………………………………………………………（20）

5-9  C5深加工系列产品…………………………………………………………………………（21）

一、生物医药

1-1  需求名称：病毒载体介导的基因治疗癌症药物的开发

需求简要说明：病毒载体纯化方法的摸索；病毒载体安全性评估；293T细胞包装病毒载体大规模生产方法探索；病毒载体3质粒包装系统的探索。

需求缘由：制造工艺

意向合作方式：合作开发、技术咨询

需求单位：南京吉脉生物技术有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

1-2   需求名称：以环流反应器生产生物柴油的方法

需求简要说明：本发明涉及一种制备生物柴油的方法，特别是一种以流化床环流反应器生产生物柴油的方法，属于生物柴油生产技术领域。背景技术：随着能源需求的急剧增加和化石基能源的资源限制，世界各国都在加快新型可再生能源的开发。生物柴油由于具有可燃性好、无毒、可生物降解、十六烷值高、可再生性好、硫化物及一氧化碳排放量少等优点而广受关注，已经被欧美等国家列为政策性支持的新能源产品。开发新型的酯交换反应器和反应工艺，进一步改善和促进反应器内相间混合，减少相间传质阻力，缩短反应时间，对于提高产品收率，防止固体碱催化剂的损耗，降低生产成本，简化生产工艺对于生物柴油工业化生产具有重要指导意义。

需求缘由：新产品开发

意向合作方式：合作开发

需求单位：江苏清江生物能源科技有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

1-3   需求名称：缩列软胶囊新药开发

需求简要说明：本项目为带动江苏野生药材资源利用的新药开发，特别是带动苏北的野生药材，在研究中完成治疗前列腺增生的中药新药，作用机理明确，疗效优秀。在研究中需要确定药材的各个有效部位，含量需要达到50%以上，在质量标准研究中，需要非常贵重的检测仪器支持，经过开发后达到两个目标：1.带动江苏野生药材的开发，带动当地经济发展；2.经过开发形成前列腺增生治疗新药—缩列软胶囊，达到中药5类，具有完全独立全方位的知识产权，该成果作用机理明确，疗效为国内优秀，毒副作用小，使用安全，适用人群广泛，市场容量大。

需求缘由：新产品开发

意向合作方式：合作开发

需求单位：南京亿地药业有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

1-4   需求名称：慢病毒载体纯化技术优化

需求简要说明：目前配制器官冷藏保存液的部分原料还主要依赖进口，如果在保证质量的前提下，能实现原料药的国产化，就可以大大的降低生产成本，给患者带来实惠，实现更大的社会效益。

需求缘由：产品升级换代

意向合作方式：合作开发

需求单位：南京中脉生物医药有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

二、电子信息

2-1   需求名称：声码器芯片系列化

需求简要说明：南京梧桐微电子中心致力于国产AMBE声码器芯片的研制和相关系统方案的设计，现已量产销售。经批量工业级应用验证，语音质量清晰，系统性能稳定。现为适应用户需求，需将此产品系列化，并集成新的功能。因此企业将让出部分产权，寻求外部资金支持。有关产品的详情请浏览http://www.indusic.com。

拟投入资金总额：120万元

需求所处阶段：小批量生产阶段

需求缘由：产品系列化

意向合作方式：合作开发

意向合作单位：有意向的投资机构

需求单位：熊猫电子集团有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

2-2    需求名称：切向结构稀土永磁同步伺服电机研发

需求简要说明：转子位置和速度检测器组成的新一代高精密运动控制类电机产品，是自动化设备实现精密控制的执行单元。该电机定、转子部分采用“场路结合”进行磁路的优化设计，转子的结构形式采用切向结构，具有转矩高、动态性能好等特性，精确设计转子结构可以降低转矩脉动；切向结构的永磁体相当于并联联接,有两个永磁体面对气隙提供每极磁通,使得气隙磁密大大提高, 甚至超过磁钢的剩磁, 有显著的“聚磁”作用；切向结构永磁同步电机由于磁体的形状简单，通常为矩形，加工简单，因此电机加工费用将降低。产品外形及其结构采用Solidworks三维软件设计，选用铝合金挤压拉伸机壳，具有对称条状散热叶条，外形美观、散热性好，功率密度大；电机前后端盖装有顶拉式轴承套，结构独特。本项目产品配合驱动器使用可满足控制系统向大功率、高转速、高精度及开放化、智能化、网络化方向发展的需要，适用于数控机床、加工中心、印刷、包装机械、纺织机械、注塑机械等多个领域；这也满足雷达及舰载火炮等军工设施的需要；可完全替代进产品。

需求缘由：新产品开发、生产线技术改造、制造工艺改进。

拟投入资金总额：350万元。

意向合作方式：产权转让、技术咨询、技术服务。

需求单位：南京苏立德数控设备有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

2-3    需求名称：手机二维码的技术

需求简要说明：手机二维码的技术是指以二维码标准为核心，将手机作为载体，而展开的码、制编码、译码、识别、被识别相结合的综合性技术。其中二维码标准是整个手机二维码技术的核心，别的技术是相互配合共同起作用。二维码标准要求：信息密度（每平方英寸）：1500字节（10%纠错信息）。信息纠错功能：10%-30%，译码及解码速度快于PDF417。

需求缘由：新产品开发

拟投入资金总额：50万元

意向合作方式：技术转让、合作开发

需求单位：南京擎天科技有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

2-4    需求名称：射频识别信标仪器

需求简要说明：时间同步追踪资产标签是一种主动射频识别信标仪器，被应用于确定、追踪及识别资产。标签能被设定发出两种信标信号。分别是静态模式及自选信标模式。当启用静态模式，被标签对象不断传送信号，如对象被移动，移动激活信标频率作出实时通知。当启用自选信标模式，如对象被移动，信标马上发出高频率信号。如配置天线，标签的阅读范围能大于300米。标签坚固耐用、形细小、低耗电、长寿命（3-4年）。监察系统能寻觅物品藏于隐蔽地方（包括木箱、车辆、人、购物手推车、抽屉内等）。

需求缘由：新产品开发

拟投入资金总额：50万元

意向合作方式：技术转让、合作开发

需求单位：南京擎天科技有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

2-5    需求名称：图象特征识别软件

需求简要说明：在安防应用方面，目前安全人员需要对监控室里的多台监控器进行监控，跟踪不同地点的事件发生情况。图象特征识别软件将通过适当系统来监控对象运动，要是屏幕出现异常情况，就会自动发出警报。如银行门口有持刀、持枪特征的，有蒙面特征的。此后，我们可以通过统一的监控器进行监控，发现侵入者后就能发出警报，这样安全人员就能通知警察。最后一步，系统甚至不需要显示图像，直接就能叫警察。

需求缘由：新产品开发

拟投入资金总额：100万元

意向合作方式：技术转让、合作开发

需求单位：南京擎天科技有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

2-6    需求名称：嵌入式指纹识别算法及其应用产品开发

需求简要说明：本项目是开发一种供嵌入式设备使用的高性能指纹识别算法以及采用该算法开发一系列应用产品。该算法基于目前应用最为广泛的32位ARM单片机，因而具有极其广泛应用前景，可广泛应用于各种需要身份认证的行业和产品中，例如指纹门锁门禁、指纹考勤机、指纹保险箱和枪械保管箱，计算机安全管理、银行储户身份认证系统等等。与国内外现有产品相比该算法具有识别速度快，拒真率和认假率低的特点，采用我公司独创的技术很好地解决了光学指纹系统长期存在的对干性手指指纹识别率低的问题，独创的智能指纹模板自学习功能，彻底解决了因指纹随年龄变化而产生的已登记指纹在一定时间后识别变得困难甚至不能识别的问题，同时使指纹识别率比一般算法提高了3-5倍，算法性能得到巨大的提升，性能大大优于目前国内外生产的同类产品。同时开发了用于嵌入式指纹系统的红外手指感应技术，彻底解决了嵌入式指纹系统的功耗问题。我公司指纹产品已获得4项国家专利并已申请了两项美国专利。

需求缘由：新产品开发

拟投入资金总额：472万元

意向合作方式：合作开发

需求单位：南京东屋电气有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

2-7    需求名称：FWD产业化

需求简要说明：落锤式弯沉仪产业化是在江苏省科技厅开发专项资金项目“落锤式弯沉仪传感技术的开发研究”基础上，进一步研制面向高速公路、机场等路基路面检测市场需要的产品所提出的项目。项目从落锤式弯沉仪可靠性、精度、标定和易用性等方面展开深入研究，改进掣制机构，增加安全联锁和机械锁止两项安全保障机构，确保安全工作；改进弯沉和荷载传感器，完善拓频修正算法，提高检测精度；实现工作端和控制端的无线数据交互，并研制手动液压升盘装置，具有比国外同类产品更为优秀的易用性；配套研制标定装置，建设标定实验室，在国内首先开展落锤式弯沉仪产品标准和标定方法研究。产品的弯沉检测分辨率达到1um，系统精度优于0.5%，重复性优于0.5%，以上主要指标均高于国外同类产品水平。

需求缘由：1、产品升级换代、2、生产线技术改造

拟投入资金总额：800万元

意向合作方式：合作开发、技术服务

需求单位：江苏省交通科学研究院有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

2-8    需求名称：短距无线传输系统

需求简要说明：应用于油田现场的短距无线传输系统，要求将现场仪表信号（压力、温度、负荷仪表）传输到不超过500米的基站。

需求缘由：新产品开发

拟投入资金总额：200万元

意向合作方式：产权转让

需求单位：南京研控科技有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

2-9    需求名称：光纤陀螺

需求简要说明：光纤陀螺关键技术的研发、工艺性设计等.

需求缘由：新产品开发

意向合作方式：合作开发

需求单位：南京北方信息产业集团公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

2-10   需求名称：平板折叠式卫星通信天线

需求简要说明：该技术适用于独立背负式、折叠式卫星通信系统配套天线装置，广泛应用于野外进行数据、图像等信息的机动通信。关键技术指标及水平：1) 天线准备时间<3分钟；2) 天线展开时间<30秒；3) 具有存储记忆10颗卫星寻星参数、自动切换和复位功能；4) 达到国际先进水平。关键技术攻关：1) 平板折叠式卫星通信天线结构设计；2) 半自动及全自动寻星控制技术攻关。

需求缘由：新产品开发

意向合作方式：合作开发

需求单位：南京中网通信有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

2-11  需求名称：全自动寻星控制技术

需求简要说明：该技术主要针对激机动卫星通信车载、“动中通”通信系统配套而研发的自动对星装置，可广泛应用于公安、武警、消防、石油勘探、城市公共突发事件应急响应及处理等领域。关键技术指标及水平：1) 适用C波段和Ku波段；2) 准备时间<2分钟；3) 天线展开并自动对星时间<4分钟；4) 基于DVB-RCS/DVB-S和IP的通信技术；5) 采用无线控制技术实现自动寻星；6) 2U 19英寸机箱；7) 系统电源220V AC；8) 达到国内领先水平。

需求缘由：新产品开发

意向合作方式：合作开发

需求单位：南京中网通信有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

2-12   需求名称：列车控制与管理系统

需求简要说明：搭建了地铁列车的TCMS（列车控制与管理系统，即列车网络控制系统）试验平台。通过与国外公司合作与交流，以南京地铁1号线列车为蓝本，自主开发并建成了基于CAN总线的TCMS试验平台，开创了国内主机厂自己拥有列车网络控制技术的先例。该试验平台的节点数、布线长度、数据流量、操作方式等都与南京地铁1号线列车一致，通过该平台，TCMS的研究由抽象变得具体，各种硬件配置和软件程序能够及时得到验证和改进，使自主研发的TCMS日趋成熟、可靠。使国内主机厂真正掌握了列车网络控制技术，摆脱了国外对我们的封锁和制约。为南京1号线南延线自主研发的地铁列车TCMS 网络。应用到为南京1号线南延线自主研发的4列地铁列车中将采用前期搭建的基于CAN总线的TCMS。包括网络控制策略的确定、传递数据变量的定义，网络与各子系统接口与协议的定义等大量繁杂的工作，还要经常与子系统供应商和硬件供应商进行技术交流。经过不懈努力，这项意义重大的工作有望在2008年完成，2009年在南京1号线南延线正式使用。将实现我国主机厂列车控制网络应用业绩零的突破，并带动国内相关产业链，摆脱国外公司限制，健康蓬勃地朝前发展。同时也能有效提高地铁列车的国产化率，降低地铁列车的制造成本。

需求缘由：新产品开

意向合作方式：技术咨询

需求单位：南京浦镇车辆厂

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

2-13   需求名称：轨道车辆牵引变流器和牵引电机

需求简要说明：轨道车辆牵引系统是地铁列车的“心脏”部分，包含了受电弓、主断路器、线路滤波电抗器、牵引变流器、牵引电机和制动电阻等主要电气部件以及牵引机械传动系统的联轴节和齿轮箱等。牵引变流器和牵引电机是整个牵引链的核心部分。牵引控制技术是实现列车牵引动力分配、速度调节的技术，涉及半导体变流技术和电机传动控制技术。牵引控制技术是轨道车辆的一项重要核心技术，为列车的准点、安全和可靠运行提供动力保证。

需求缘由：产品升级换代

意向合作方式：合作开发、技术咨询、技术服务

需求单位：南京浦镇车辆厂

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

三、装备制造

3-1  需求名称：钢板板形自动控制软件技术

需求简要说明：钢板的凸度、瓢曲度是一个非常重要的质量指标，南钢目前在轧制钢板过程中，主要依靠操作人员的经验调节工作辊来控制板形，因此板形时有波动。目前宝钢进口了此类软件控制技术，把检测到的板的凸度、瓢曲度转化为调节工作辊的参数，但在实际生产应用效果并不理想，国内尚无工业应用的成熟技术，需开发以实现钢板板形自动闭环控制。

拟投入资金总额：500万元

需求所处阶段：研制阶段

需求缘由：制造装备改进

意向合作方式：合作开发

意向合作单位：不限

需求单位：南京钢铁联合有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

3-2  需求名称：电磁兼容（EMC）应用研究

需求简要说明：随着现代化列车设备的增多和自动化程度的提高，电磁干扰问题愈发突出，要有效解决三个方面的EMC问题：

1、列车内部设备之间的电磁兼容；

2、列车与地面系统（包括地面信号通信系统、电力系统）间的电磁兼容；

3、列车对乘客及所携设备的电磁兼容。

与合作单位进行以下方面的合作：

1、EMC设计规划

2、EMC试验

3、EMC现场问题诊断与解决

拟投入资金总额：200万元

需求所处阶段：研制阶段

需求缘由：新产品开发

意向合作方式：技术咨询

意向合作单位：不限

需求单位：南车南京浦镇车辆有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

3-3  需求名称：兆瓦级风力发电机叶片一次成型技术及产业化

需求简要说明：1、目前国内大型风机叶片均为国外引进的分步成型工艺，采用真空辅助成型，其原材料玻璃纤维和树脂均为进口，因其价格居高不下，为此，我们已与同济大学合作进行一次成型技术开发，但复合材料原材料玻纤和树脂应进行国产化原材料的选择，涉及铺层设计和国产材料的工艺试验研究。2、生产设备国外公司提供清单，拟在国内选择并开发，因此要进行设计及配套，组建复合材料叶片的生产线设计。3、拟组建叶片综合试验台，因此需进行试验台的设计和编制试验规范。

需求缘由：新产品开发、制造工艺改进

拟投入资金总额：1000万元

意向合作方式：合作开发、技术咨询、技术服务

需求单位：南京江标集团有限责任公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

3-4  需求名称：IC引线框架及模具制造

需求简要说明：表面贴装IC引线框架产品开发及精密模具制造关键技术, QFP,SOP,SOT等小间距和64PIN以上的引线框架产品的开发。

需求缘由：新产品开发

意向合作方式：合作开发

需求单位：南京长江机器集团有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

3-5  需求名称：蒸发冷却技术、变频自控技术

需求简要说明：项目研发中，我公司需引进蒸发冷却技术、变频自控节能、电子电工、结构设计工程技术人才，目前公司已是南京市名牌企业，技术在市场上是得到认可的，在今后的发展中，公司产品技术需进一步研深，达到国际标准。

需求缘由：新产品开发

意向合作方式：合作开发

需求单位：南京大洋冷却塔股份有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

3-6  需求名称：2.0MW双馈风电机组控制系统及变流器研制和开发

需求简要说明：本项目完成2.0MW双馈风电机组控制系统及变流器研制和开发，“产学研”结合实现批量化生产。该项目通过对控制系统及理论、变流技术研究应用，实现风机低故障、高效率、低成本、高效能的目标，自主研发，积极创新，实现批量化生产,填补国内大型风机无自主知识产权的空白。

需求缘由：新产品开发

意向合作方式：合作开发

需求单位：南京冠亚电源设备有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

3-7  需求名称：太阳能并网逆变电源控制系统

需求简要说明：解决原有的电力电子装置进行电能变换时产生的谐波污染和电磁干扰问题,一个工作年度下来后可达到要求：太阳能并网发电逆变电源集成了太阳能电池最大功率追踪功能(MPPT),可追踪太阳能电池板的最大输出功率,能有效提高太阳能的利用效率.本产品还具备可靠的并网保护功能,不但能根据电网过压,欠压,过频,欠频等情况自动解列和自动并网运行,同时利用主动和被动式孤岛检出技术,实现反孤岛运行.配有通信接口,能实现计算机远程监控.

需求缘由：新产品开发

意向合作方式：合作开发

需求单位：南京冠亚电源设备有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

3-8  需求名称：路面养护机械技术

需求简要说明：企业需求在公路养护机械设备上特别是沥青路面养护机械设备的先进技术先进装备的技术合作与技术转让。

需求缘由：产品升级换代

意向合作方式：合作开发

需求单位：南京金长江交通设施有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

3-9   需求名称：污水处理装置在无动力装置优势的选用开发

需求简要说明：本公司污水处理装置在无动力装置优势的选用,有动力污水处理装置结构创新，硝化和反硝化工艺处理及创新等方面在国内的发展中处于领先地位。本公司专利技术需进一步创新研究发展,推广使用，同时,尚需投资、建设一座配套设备加工厂和推广使用新技术必需的试验检测中心。真诚企盼具有经济实力的国内外企业，投入协作,互利共赢，共同发展。

需求缘由：产品升级换代

意向合作方式：合作开发

需求单位：南京金水环境技术有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

3-10  需求名称：新产品开发

需求简要说明：与条件适合的企业进行产品合作在其所在国实现批量生产和销售，该企业应具备以下条件：1．实施企业具有铁路配套的业务业绩以及铁路行业的良好合作背景；2．实施企业具有一定技术服务能力，以便于产品本地化的相关技术工作；3．实施企业具有一定的生产能力、管理能力和发展的需求，要求在1～2年分步实施达到年产3000套门系统的产能。

需求缘由：产品升级换代

意向合作方式：合作开发

需求单位：南京康尼机电新技术有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

3-11  需求名称：ICP直读光谱仪（火花直读光谱仪）

需求简要说明：需要帮助解决ICP光谱分析仪的设计。采用光学充氮、金属整缝、自动高压、自动描迹、内部恒温和多功能光源。

需求缘由：新产品开发

意向合作方式：合作开发

需求单位：南京麒麟分析仪器有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

3-12   需求名称：镍、锆等有色金属多相焊接以及综合制造工艺技术

需求简要说明：1、有色金属镍及镍合金，铜及铜合金，锆及锆合金，钽以及高级不锈钢和双相钢焊接研究，金相图谱的制定和分析；2、有色金属和高级不锈钢，双相钢耐蚀性研究，自动化焊接研究，焊接工艺制定软件的开发；5、胀管，强度胀：（1）管板割槽，如何精确保证割槽精度；（2）液压胀头：a.小直经深孔如何精确快速加工，b.高庄橡胶液袋的材料选择，和如何加工成开分；6、管板加工：如何精确保证管板钻孔的精度；7、特材设备表面处理：如抛光，打磨，酸洗应注意哪些事项；8、筒体卷制：如何卷制一些带锥度的大筒体。

需求缘由：产品升级换代

意向合作方式：合作开发

需求单位：南京斯迈柯特种金属装备有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

3-13   需求名称：车用无级变速器（CVT）电液控制系统关键技术

需求简要说明：针对本公司的MG轿车和FIAT轿车，进行无级变速器（CVT）电液控制系统关键技术的应用研究，包括无级自动变速汽车匹配规律、电控模块集成化设计及工程化软件开发、电控模块可靠性和电磁兼容性研究、CVT样机集成、CVT样机的台架性能试验、整车匹配、性能、适应性试验等工作，完成原型样机，获得有自主知识产权的关键技术及专利，并准备产业化。本项目完成后拟取得如下主要技术指标:1、燃油经济性：比同类装备AT车型经济性提高约8～10%；2、动力性：比装备AT同类型车提高5～8%；3、按城市循环工况试验，有害气体排放降低约10%；4、采用自诊断功能，带CAN总线接口。

需求缘由：新产品开发

拟投入资金总额：501～2000万元

意向合作方式：合作开发

需求单位：南京汽车集团有限公司汽车工程研究院

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

3-14   需求名称：硝酸铵中和反应器改造

需求简要说明：我公司年产15万元吨硝酸铵装置,采用40%的稀硝酸与0.2Mpa气态氨进行进行反应,采用内外夹筒中和反应,一\二段蒸发生产硝酸铵.此中和反应器对低浓度反应热量少,安全性能基本保证,但对高浓度酸进行中和反应,热量高,原中和反应器热量移不出去,危险性增大;并且一、二段在真空蒸发时生产的废水较多。

需求缘由：生产线技术改造

意向合作方式：合作开发

需求单位：中国石化集团南京化学工业有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

3-15   需求名称：通过水、土、气及环境的综合管理及调控技术，使生产基地达到生产有机米的标准。

需求简要说明：南京远望富硒农产品有限责任公司是江苏省农业产业化重点龙头企业。是全国首批农产品加工示范企业和技术创新机构。“远望”牌商标是江苏省著名商标，现有无公害或绿色食品稻谷订单种植基地22.5万元亩。寻求通过水、土、气、环境综合治理及调控技术，使土壤、水源及生产基地的各项指标达到国家有机米生产的各项标准

需求缘由：新产品开发

意向合作方式：技术咨询

需求单位：南京远望富硒农产品有限责任公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

四、能源环保

4-1  需求名称：高含盐含磷废水处理工艺

需求简要说明：寻COD 5000～10万元mg/L，氯化钠等盐3～15%总磷3000～1800mg/L的废水可靠易行的处理方案。

拟投入资金总额：300万元

需求所处阶段：小批量生产阶段  批量生产阶段

需求缘由：制造工艺改进

意向合作方式：产权转让、合作开发、技术咨询

意向合作单位：不限

需求单位：红太阳集团有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

4-2  需求名称：高效深水曝气搅拌系统

需求简要说明：为提高污水处理工艺过程中的搅拌曝气装备的功效，降低污水处理成本，原传统的搅拌曝气设备效能较低，工作可靠性差，为此我们在消化吸收国外同类产品的基础上作了一些改进，重点在产品工作效率和可靠性上，虽然产品已小批量进入市场，作为替代进口同类产品，目前需要对产品的定性分析做些基础研究工作，从诚信入手，以获得更大的改进提高。

需求缘由：新产品开发

拟投入资金总额：300万元

意向合作方式：合作开发

需求单位：南京贝特环保通用设备制造有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

4-3  需求名称：无机非金属技术合作

需求简要说明：1．汽油车用蜂窝陶瓷载体。主要技术参数：壁厚0.1mm；800oC～20oC热交换3次不裂。2．柴油车用壁流式过滤器。主要技术指标：平均气孔直径8～12微米，气孔率60%以上，抗热冲击能力20oC～800oC三次以上。热膨胀系数降低的目的是为了提高制品的耐热冲击能力，国内通常都在1.5×10-6以上，国外0.3～0.8×10-6。

需求缘由：新产品开发

意向合作方式：合作开发

需求单位：江苏高淳陶瓷股份有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

4-4  需求名称：磷石膏综合利用

需求简要说明：我公司年产40万元吨硫基肥装置,每年副产几十万元吨磷石膏。希望能加以综合利用。

需求缘由：新产品开发

意向合作方式：合作开发

需求单位：中国石化集团南京化学工业有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

4-5  需求名称：甲醇洗单元工艺流程优化和操作优化

需求简要说明：南化公司大化肥工程原设计规模为年产30万元吨/年合成氨、52万元吨/年尿素及其配套的40000Nm3/h氧气的空分。合成氨装置原设计原料为扬子石化公司重质油轻质化装置（简称尤里卡装置）的残渣沥青，2002年6月16日生产出合成气。由于国际市场原油价格大幅上涨，导致合成氨装置无法发挥效益。在中石化集团公司和股份公司领导统一安排下，决定采用水煤浆气化工艺路线对30万元吨/年合成氨装置进行原料结构改造工程。该工程的第一套煤气化炉系统于2005年底建成，并于2006年1月第一台煤气化炉实现一次投料试车成功。2006年完成第二台炉建设和投产。在30万元吨/年合成氨装置实现原料结构调整后，甲醇洗单元可能无法实现满负荷生产的要求，因甲醇洗技术主要由德国Linde 公司提供，希望请相关技术专家对该单元进行工艺流程优化和操作优化。

需求缘由：生产线技术改造

意向合作方式：技术服务

需求单位：中国石化集团南京化学工业有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

五、新材料

5-1   需求名称：活塞环产品设计、表面处理及新型材料等技术

需求简要说明：随着发动机技术的发展，对活塞环性能的要求也在不断提高，因此，公司急需活塞环产品设计、表面处理和新型材料方面的技术。

具体要求：

- 欧Ⅲ、欧Ⅳ柴油机活塞环设计；2、轿车柴油机环设计；3、降低挠曲度的方法；4、平面

镜面的加工方法；5、油环油带控制在0.25mm的加工技术；6、KV4等硬度在HRC42以上时，产品的刀具选择；7、活塞环失效故障模式分析；8、铸造环氮化工艺；要求：K1、KV1、F14材质环等离子氮化，其氮化层达0.06mm以上；9、K4环镀铬工艺：要求：⑴解决K4材质镀铬后经常有脱铬、外角崩铁铬的现象；⑵溶液配比、电流大小的适合工艺参数；10、CKS、GDC生产工艺技术；11、PVD技术在氮化钢质环表面上的应用：要求⑴加工中所需要的设备名称、规格型号，⑵加工工艺；12、K1、KV1、F14、GOE13弹性模量控制方法。

需求缘由：产品升级换代、生产线技术改造、制造工艺

意向合作方式：合作开发、技术咨询、技术服务

需求单位：南京飞燕活塞环股份有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

5-2   需求名称：高性能镁合金研究与产业化

需求简要说明：本项目的研发任务主要为耐热镁合金和高强度高塑性变形镁合金产业化工艺设备研究;边角料的回收工艺装备研究;压铸和冲压等应用工艺研究.项目完成时达到耐热镁合金年产能30000吨;高强度高塑性变形镁合金年产能5000吨。主要技术参数:（1）耐热镁合金：室温拉伸性能：(b>200MPa    (0.2>120MPa     (>3%；175℃,200MPa抗蠕变性能：稳态蠕变速率，100小时蠕变延伸率 (T<0.1%。（2）变形镁合金棒材：抗拉强度(b>280MPa；屈服强度(0.2>180MPa；延伸率(>12%。（3）变形镁合金板材：抗拉强度(b>300MPa；屈服强度(0.2>190MPa；延伸率(>15%。以上性能指标均高于目前国内外相关标准中同类合金的。

需求缘由：新产品开发

拟投入资金总额：8173万元

意向合作方式：合作开发

需求单位：南京云海特种金属股份有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

5-3   需求名称：药用、食用苯甲酸钠和工业苯甲酸关键工艺技术

需求简要说明：1、对甲基苯酸钠生产技术。2、间甲基苯酸钠生产技术。3、有机物氧化产品技术。4、甲苯氧化粉苯甲醛催化剂技术。

需求缘由：新产品开发

意向合作方式：合作开发

需求单位：溧水县观山精细化工有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

5-4   需求名称：大型低压甲醇合成反应器的开发与应用

需求简要说明：公司根据自身条件和市场需求，针对甲醇合成领域，开发一种或多种技术先进、结构简单可靠、造价低廉、低阻力、高转化率，余热回收效果好、易于大型化的甲醇合成反应器及配套的节能流程。主要是解决适应大型甲醇装备中的各种技术与之配套的流程:本项目是针对甲醇合成反应技术进行突破性的研究，在产品结构上开发专有技术：a）．开发新型轴向冷激分布器；新型的喷嘴结构设计使冷激分布器对冷热气的分布更加均匀，做到冷热气体混合后温差≤5℃。b）．开发新型的径向流分布器：在径向分布器中采用鱼鳞筒式结构，使径向气流从切线方向进出催化剂层，能最大限度地减少催化剂死角，通过径向分布器的计算模型，确定气流分布不等孔径及孔数与鱼鳞筒的相互作用下，气流的再分布状况得到控制，径向气流分布比较均匀温差≤10℃。c）．根据设计规模采用单塔或多塔串并连结构以减小塔径，提高运行可靠性，在塔后或塔间设置废锅、换热器、软水预热器，提高余热回收能力和品级。

需求缘由：新产品开发

意向合作方式：合作开发

需求单位：南京国昌化工科技有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

5-5   需求名称：塑料门窗型稀土多功能稳定剂

需求简要说明：稀土稳定剂是多组分的复合物,分为低毒和无毒两类,低毒复合物中有一定的铅盐,以补充有机稀土耐热性不足;另一类是稀土与钙锌或有机锡复合,属于完全无铅化绿色环保型稳定剂.目前,企业组织研发低含铅的塑料门窗型稀土多功能稳定剂现在急需解决的问题：物料在高温条件下10分钟后着色较重;在氙灯实验里,光照3小时试样表面颜色不理想.技术参数：该产品的性能优劣主要体现杂器型材上：米重1.0kg以上框类主型材焊角强度达到5000N以上,主型材各项物理力学性能指标全部达到或超过GB/8814-98规定。

需求缘由：新产品开发

意向合作方式：合作开发

需求单位：南京金陵化工厂

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

5-6   需求名称：聚丙烯产业链延伸

需求简要说明：1. 均聚聚丙烯粉料的产业延伸，开发新型、高性能、适应市场需求的特殊牌号的PP，如发泡PP、阻燃PP等。共聚PP透明料的开发，能够达到医用透明料的级别。2. 解决间歇法生产中分子量分布不稳定性造成产品性能不稳定的技术难题。3. 目前公司想利用现有5000吨PU浆料生产装置，开发新型PU新产品，解决技术难关。

需求缘由：新产品开发、制造工艺改进

意向合作方式：合作开发

需求单位：南京金陵塑胶化工有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

5-7   需求名称：高精度NTC热敏电阻器（NTC半导体陶瓷芯片）专用无铅银浆

需求简要说明：高精度NTC热敏电阻器（NTC半导体陶瓷芯片）专用银浆，从有铅改为无铅后就一直存在如下问题，大大提高了生产成本，浪费严重：1、芯片阻值的一致性差（要求±1%达95%以上）；2、焊接后特大于多（要求应在5%以下）；3、100℃老化100小时后，老化性能差（要求老化系数小于0.5%）。

需求缘由：新产品开发

意向合作方式：合作开发

需求单位：南京时恒电子科技有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

5-8   需求名称：丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸技术攻关

需求简要说明：要求丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸产品的物理性能和质量指标达到美国路博公司同类产品水平。即：外观干燥白色晶体；不挥发物含量≥99%；熔点：185OC；含量≥99%；铁含量≤0.5PPM。

需求缘由：产品升级换代

意向合作方式：合作开发

需求单位：南京市高淳银林化工厂

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166

5-9   需求名称：C5深加工系列产品

需求简要说明：在10万元吨C5分离项目的基础上利用分离出的间戊二烯合成优质的C5石油树脂，利用分离出的异戊二烯合成优质的SIS弹性体。

需求缘由：新产品开发

拟投入资金总额：9000万元

意向合作方式：产权转让、合作开发、技术咨询

需求单位：南京石油化工股份有限公司

联系人：陈先生

电  话：0086-25-83639157

邮  件：chenping@naiep.org

传  真：0086-25-83213166